ПАСПОРТ

Светильник  ДБО64-6х2-002УХЛ4

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Светильник настенный ДБО64-6х2-002УХЛ4 со светодиодными источниками света предназначен для функционального освещения лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров и других вспомогательных помещений с временным пребыванием людей.

1.2. Органом по сертификации «Обществом с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «стандарт-тест» рег.№ РОСС RU.0001.11АВ24 от  25.04.2013 выдан сертификат соответствия № ТС RU.C-RU.AB24.B.01235 сроком действия с 24.07.2014 по 23.07.2019 и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

1.3. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, при этом высота над уровнем моря до 2000 м. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от плюс 1 до плюс  35°С, среднегодовое  значение относительной влажности 75% при 15°С.

1.4.Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения должны соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.5. Основные технические данные приведены в таблице :

| 1. Номинальная частота, Гц 50 | 7. Тип кривой силы света Д |
| --- | --- |
| 2. Напряжение, В 220 | 8. Степень защиты IР40 |
| 3.Класс защиты от поражения электрическим током I | 9. Цветовая температура Tц, К 5000 |
| 4. Коэффициент мощности cos φ , не менее 0,85 | 10. Тип источника света: светодиодный модуль |
| 5. Номинальная мощность, Вт 12 | 11 . Источник питания: драйвер 1шт |
| 6. Класс светораспределения П | 12. Масса, кг, не более 0,92 |

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки входят

- светильник,                                           - 1 шт

- упаковка светильника,                         - 1 шт на  4 светильника

- инструкция по эксплуатации              - 1 шт

- специальный ключ                               - 1 шт на каждую упаковку светильников. Специальный ключ, лампы поставляются по согласованию с заказчиком.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ

3.1 Срок службы светильников 10 лет.

Срок сохраняемости светильника до ввода в эксплуатацию 2 года.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем  требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий «Светильники для наружного освещения» ТУ3461-001-00214178-2012 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника 36 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

3.2.3 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

3.2.4 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу: 431900, Россия, РМ, п. Кадошкино, ул. Заводская 1, т/ф  (83448)   2-31-21

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Светильник ДБО64-6х2-002УХЛ4 упакован ОАО «КЭТЗ»,согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

.                                                                                                         .

Штамп упаковщика                                                                               год, месяц, число

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Светильник ДБО64-6х2-002УХЛ4 изготовлен и принят в соответствии с требованиями

ТУ3461-001-00214178-2012  и признан годным для эксплуатации

.                                                                         .

Штамп ОТК                                                            год, месяц, число

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 Габаритные и установочные размеры светильников указаны на рисунке 1.

6.2 Для подготовки светильника к работе необходимо:

а) вывернуть винты из основания и снять рассеиватель ;

б) закрепить основание с помощью крепежных изделий, предварительно пропустив сетевые и заземляющий провода через ниппель;

в) подключить питающие и заземляющие провода к клеммной колодке  согласно схемы  рис. 2;

д) установить рассеиватель на основание, завернуть винты.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

7.2 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности для работы с электроустановками.

7.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать светильник без заземления; производить техническое обслуживание

светильника находящегося под напряжением, эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией

проводов и мест электрических соединений.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1  В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника.

9.  ХРАНЕНИЕ

9.1 Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 75% при температуре 15°С (среднегодовое значение).

9.2 Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Рис. 1                                                                                          Рис. 2

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.